Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej adaptacji dotychczasowego budynku kuchni i stołówki placówki szkolnej do pełnienia funkcji biblioteki pedagogicznej. Inwentaryzacja budynku i koncepcja adaptacji jest załączona w opracowaniu - „Koncepcja architektoniczna -Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku" (Załącznik 8 do SIWZ).

Ponadto dokumentacja powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu wraz z likwidacją pozostałości po nieistniejącej kotłowni.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć jako:

- opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane

- podstawa do realizacji pełnego zakresu projektowanych robót budowlanych,

- załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę.

W szczególności dokumentacja powinna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt wjazdów, dróg, ciągów pieszych i ukształtowania

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty wymiany instalacji sanitarnych niezbędnych do funkcjonowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem

- projekty wymiany instalacji elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania  obiektu

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Projekty specjalistyczne

- projekty wnętrz (podłogi, ściany, sufity ),

- projekt akustyki wypożyczalni, sali multimedialnej, sali do pracy,

- projekt elektroakustyki dla sali projekcyjnej i wykładowej

- projekt instalacji alarmowej i monitoringu,

- projekt wewnętrznej instalacji telefonicznej

- projekt instalacji komputerowej i internetowej

Projekty powinny być dostarczone w formacie papierowym – przedmiary i kosztorysy w 2 egzemplarzach, inne dokumenty w 6 egzemplarzach oraz  wersja elektroniczna wszystkich opracowań (pdf),

Wymagania stawiane wykonawcy, dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych opinii i decyzji oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z ich uzyskaniem.

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień.

- Opracowanie dokumentacji obejmie wszystkie branże niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego.

- Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o wytyczne i uzgodnienia materiałowe spisane z Zamawiającym na etapie uzgadniania koncepcji

- Wykonawca powinien wyrazić zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji pisemnej oraz elektronicznej (jako załącznik do SIWZ)

- Do przekazywanej dokumentacji należy załączyć zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane ( o przynależności do izb zawodowych)

- Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej(art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane).

- Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami w tym m.in. z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz,U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z    późniejszymi zmianami);

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego  zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2004 nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami);

- Zaproponowane w rozwiązaniach projektowych materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności w zakresie jakości.

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz 
z dokładnym opisem.

- Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

- Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

- W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

- Każdy rysunek ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne etapy oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.

- Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże i etapy.

Foto. Budynek stołówki – z prawej