Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

ZAKRES PRAC, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH WYŁONIONEMU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Planowana inwestycja obejmuje:

I. Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

1. Utworzenie czterech pracowni kształcenia zawodowego polegające na: remoncie istniejących pomieszczeń do nauki znajdujących się na pierwszym piętrze budynku szkoły, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych i oświetlenia.

2. Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób o rożnej sprawności zgodnie z koncepcją

uniwersalnego projektowania polegające na: renowacji i wymianie niektórych drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze, przebudowie toalety dla dziewcząt oraz toalety dla chłopców znajdujących się na parterze budynku w celu zapewnienia zgodności tego pomieszczenia z zasadami sanitarnymi, utworzeniu toalety dla osób niepełnosprawnych, montażu platformy przyschodowej w budynku, wykonaniu nowych podłóg i ścian w niszy przy wejściu do budynku oraz w komunikacji na parterze i I piętrze zapewniającego ich stan zgodnych z zasadami bhp, sanitarnymi i ppoż , skuciu stopnia przy wejściu do biblioteki znajdującej się na parterze budynku w celu uzyskania pochylni, skuciu stopnia przy wejściu do budynku w celu uzyskania pochylni, malowaniu podstopnic, policzków i krawędzi stopni klatek schodowych, montażu tablic informacyjnych i oznaczeń, zabudowaniu wystających pionowych rur i innej infrastruktury,

OPIS ROBÓT W PRACOWNIACH DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO .

Roboty budowlane przy tworzeniu pracowni będą polegać na:

1) Przygotowaniu podłoża i malowaniu ścian,

2) Remoncie sufitów,

3) Wymianie wykładzin podłogowych na panele podłogowe bezspoinowe i listew przypodłogowych, wraz z przygotowaniem podłoża

4) Renowacji ościeżnic i drzwi wewnętrznych,

5) Wymianie wewnętrznej instalacji oświetlenia, źródeł światła i gniazd wtykowych,

6) Wykonaniu specjalistycznej instalacji słaboprądowej do celów edukacyjnych,

7) Wykonaniu instalacji sieci strukturalnej (internet)

8) Założeniu rolet zaciemniających na oknach,

9) Montaż wentylatorów wyciągowych na wlotach do kanałów wentylacyjnych- jako alternatywa.

PRZEBUDOWA TOALET. ZAKRES PRAC:

1) Demontaż istniejącej armatury łazienkowej,

2) Skucie istniejącej glazury i terakoty,

3) Zeskrobanie istniejącej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu,

4) Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic,

5) Wyburzenie ścianek działowych, poszerzenie otworu drzwiowego z 80cm na 110cm,

6) Nadbudowa ściany działowej do pełnej wysokości,

7) Wymurowanie nowych ścian działowych,

8) Zabudowa wystającej pionowej infrastruktury,

9) Wykonanie podkładu betonowego i warstwy wyrównawczej pod posadzki,

10) Ułożenie glazury do wysokości 2,2m,

11) Ułożenie gresu o właściwościach: klasa antypoślizgu- na sucho C i R12, na mokro C i R13, klasa ścieralności 4, klasa twardości 5, nasiąkliwość ≤0.5%,,

12) Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną ścian i sufitu,

13) Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

14) Roboty hydrauliczne związane w/w pracami,

15) Montaż nowej armatury i wyposażenia łazienek z atestem,

16) Montaż wentylatorów wyciągowych z czujnikiem ruchu.

17) Poziome rozprowadzenie wentylacji wyciągowej.

18) Montaż nawiewników okiennych.

PLATFORMA PRZYSCHODOWA.

TYP URZĄDZENIA: Platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Roboty: montaż szyny jezdnej od poziomu niskiego parteru do II piętra mocowanej do schodów, wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania, montaż windy

KORYTARZE. Zaplanowano następujące roboty budowlane:

1) Wymianę posadzki,

2) Skucie stopnia przy wejściu do budynku,

3) Skucie stopnia przy wejściu do biblioteki,

4) Malowanie ścian i sufitów,

5) Zabudowa wystających pionowych rur i innych elementów infrastruktury,

6) Montaż płyt dotykowych, mat i taśm ostrzegawczych, tablic informacyjnych i oznaczeń.

7) Malowanie policzków, podstopnic i krawędzi stopni klatek schodowych (od parteru do

8) ostatniego piętra dla klatki zachodniej i od parteru na I piętro dla klatki wschodniej)

DRZWI. Większość istniejących drzwi i ościeżnic z opaskami na remontowanych piętrach do renowacji. Część skrzydeł drzwiowych i ościeżnic do wymiany wg zestawienia.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE. ROBOTY ELEKTRYCZNE OBEJMUJĄ

1) Wymianę rozdzielni głównej RG i rozdzielni piętrowych TP1, TP2, TP3.

2) Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w pozostałych pomieszczeniach. W pomieszczeniach i na korytarzach zostały zaprojektowane oprawy typu LED które w znacznym stopniu pozwalają na oszczędność energii elektrycznej.

3) Wykonanie oświetlenia awaryjnego.

4) Wykonanie ochrony od porażeń, połączenia wyrównawcze.

5) Wykonanie instalacji teletechniczna (internetowej).

II. Roboty budowlane w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

Planowana inwestycja obejmuje:

1) Modernizację pracowni budowy i eksploatacji pojazdów w samochodowych polegającą na utworzeniu stanowiska badawczego (laboratoryjnego) z silnikiem spalinowym dla 6 uczniów

3) Przebudowę łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych.

4) Wykonanie izolacji pionowej fundamentu zachodniej ściany budynku wraz z ociepleniem.

OPIS ROBÓT W PRACOWNI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

1) Wykonaniu instalacji wody zimnej i ciepłej do chłodzenia silnika,

2) Wykonaniu instalacji odprowadzania spalin z silnika,

3) Wykonaniu instalacji wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej,

4) Montażu nawiewników okiennych w górnych ramiakach dolnego rzędu okien.

PRZEBUDOWA ŁAZIENKI. ZAKRES PRAC:

1) Demontaż istniejącej armatury łazienkowej,

2) Skucie istniejącej glazury i terakoty,

3) Zeskrobanie istniejącej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu,

4) Demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z demontażem ościeżnic,

5) Wyburzenie ścianki działowej,

6) Poszerzenie otworu drzwiowego na 110cm,

7) Zabudowa wystającej pionowej infrastruktury,

8) Wykonanie podkładu betonowego i warstwy wyrównawczej pod posadzki,

9) Ułożenie glazury,

10) Ułożenie gresu o właściwościach: klasa antypoślizgu,◦ na sucho C i R12,◦ na mokro C i R13, klasa ścieralności 4,klasa twardości 5, nasiąkliwość ≤0.5%,

11) Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą emulsyjną sufitu,

12) Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,

13) Roboty hydrauliczne związane w/w pracami,

14) Montaż nowej armatury i wyposażenia łazienki z atestem,

15) Montaż wentylatora wyciągowego,

DRZWI. Drzwi wewnętrzne wg wykazu pełne, drewniane, bez przeszkleń, z otworami wentylacyjnymi lub kratką nawiewną . Ślusarka stalowa zabezpieczona antykorozyjnie farbami olejnymi.

IZOLACJA I DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ.

Zachodnią ścianę fundamentową należy zabezpieczyć warstwą izolacji pionowej przeciwwilgociowej i docieplić płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 10cm mocowanymi cało powierzchniowo, również powyżej poziomu terenu do wysokości 50cm.

ROBOTY SANITARNE

Obejmują wykonanie

1) Instalacji wody zimnej i ciepłej połączoną z istniejąca instalacją wodociągowa z pomieszczenia sąsiedniego. Instalacja wody „zaburtowej” dotyczy doprowadzenia do tego stanowiska wody wodociągowej używanej do chłodzenia pośredniego silnika ( woda zaburtowa –wodociągowa chłodzi ciecz chłodzącą) i jej odprowadzenia do tejże instalacji lub do zbiornika przy silnik

2) Instalacje odprowadzania spalin - instalację stalową spawaną DN 40 mm z rur kwasoodpornych w izolacji z wełny szklanej na całej długości pracowni dydaktycznej oraz na zewnątrz budynku. Instalację

należy wyprowadzić ponad dach budynku i zaizolować wełną szklaną o gr. 40 mm,

3) Instalacje wentylacyjną nawiewno- wywiewnej. Zamontowanie się w istniejących oknach nawiewniki okienne ciśnieniowe w górnym ramiaku dolnego rzędu okien, dodatkowo należy wykonać nawiew typu „Z” w ścianie zewnętrznej obiektu przewodem kołowym o średnicy 200 mm zakończony anemostatem w pomieszczeniu dydaktycznym, a kratką z wolnym przelotem na ścianie zewnętrznej. Wentylację wywiewną dla pomieszczenia dydaktycznego pełnić będzie wentylator dachowy osiowy DN 250 o minimalnej wydajności 20m3/h z możliwością regulacji strumienia przepływu powietrza.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Roboty elektryczne obejmują:

1) Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych.

2) Oświetlenie awaryjne.

3) Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze