Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1. Dostawa sprzętu dydaktycznego  i przyrządów pomiarowych.

| Lp. | Nazwa wybranego elementu wyposażenia | Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe mierniki wielkości elektrycznych | Wymagania dotyczące danych technicznych Minimalny zakres pomiarowy V/DC nie więcej niż 0.001 V Maksymalny zakres pomiarowy V/DC nie mniej niż 1000 V Minimalny zakres pomiarowy V/AC nie więcej niż 0.001 V Maksymalny zakres pomiarowy V/AC nie mniej niż 1000 V Minimalny zakres pomiarowy A/DC nie więcej niż 1 A Maksymalny zakres pomiarowy A/DC nie mniej niż 2000 A Minimalny zakres pomiarowy A/AC nie więcej niż 0.1 A Maksymalny zakres pomiarowy A/AC nie mniej niż 2000 A Zakres pomiaru rezystancji: wartość minimalna 0; maksymalna nie mniej niż 40 MOhm Zakres pomiarowy pojemności: wartość minimalna niej więcej niż 0,01 nF -, wartość maksymalna nie mniej niż 2000 µF Zakres pomiarowy częstotliwości: wartość minimalna nie mniej niż 10 Hz wartość maksymalna nie mniej niż 1999 Hz Zakres pomiarowy temperatury: wartość minimalna nie więcej niż -50°C , wartość maksymalna nie mniej niż 1000 °C Opór wewnętrzny DC: nie mniej niż 10 MOhm Opór wewnętrzny AC: nie mniej niż 10 MOhm Dokładność podstawowa (+/-) nie więcej niż 0.5 % Rodzaj pomiaru True RMS lub równoważny Zakres częstotliwości 50/60 Hz Wysokość produktu: nie więcej niż 350 mm Szerokość produktu nie więcej niż 120 mm Waga nie więcej niż 800 g Kategoria pomiarowa CAT IV 1000 V lub równoważna Rodzaj wyświetlacza cyfrowy Typ multimetru dopuszczalny jako miernik cęgowy Rozwartość kleszczy ( dotyczy miernika cęgowego) nie mniej niż 40 mm Kategoria przepięciowa CAT IV 1000 V lub równoważna | 8 |
| 2. | Urządzenia do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych z wykorzystaniem typowych przyrządów – mierników analogowych i cyfrowych | Tablica dydaktyczna w etui wykonanym z tworzywa z wkładem piankowym umożliwiająca wykonanie pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych: napięcia, natężenia i oporności. Wymagania dotyczące danych technicznych: Waga: max. 10 kg Podstawowe komponenty • Płyta do doświadczeń • Woltomierz • Amperomierz • Oporniki • Kondensatory • Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym i magnetycznym do doświadczeń z indukcyjnością • Potencjometr • Oprawka żarówek z żarówkami o różnym napięciu • Uchwyt do dwóch ogniw • Kompas • Kołki zwierające • Przycisk włączający • Przełącznik • Przewody łączące Badane prawa i zasady • Pomiary napięcia i prądu • Prawo Ohma • Prawa Kirchhoffa • Opór, pojemność elektryczna i indukcyjność obwodów • Badanie potencjometru • Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów w obwodzie • Obwody oporowo-pojemnościowe, oporowo-indukcyjne oraz oporowo-pojemnościowo-indukcyjne • Energia magnetyczna i siły mechaniczne w obwodzie • Indukcja wzajemna obwodów | 2 |
| 3. | Urządzenia do badania transformatorów | Transformator jednofazowy laboratoryjny Kalibracja Fabryczna Moc (1000 – 2000) VA Napięcie wyjściowe: minimalne nie większe niż 1 V; maksymalne nie mniejsze niż 250 V Prąd wyjściowy nie mniejszy niż 4 A Waga netto nie większa 30 kg Zakres napięcia wejściowego 230 V/AC Wyświetlacz cyfrowy napięcia i natężenia prądu Obudowa metalowa Izolowane wyjście Mechanizm zabezpieczający przy wyjściu Ochrona przed przegrzaniem Kabel sieciowy zamontowany na stałe | 1 |
| 4. | Urządzenia do badania akumulatorów | Tester elektroniczny akumulatorów. Wymagania dotyczące urządzenia: a) Ma posiadać funkcje: Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora: automatyczne przełączanie zakresu pomiarowego Pomiar konduktancji przewodników i jednostek połączeniowych akumulatorów Zdalne zarządzanie poprzez porty RS-232 i RJ-45, transmisja danych testowych do PC Zapis parametrów ładowania i rozładowania grupy akumulatorów Bazę danych co najmniej 1000 grup parametrów akumulatorów, każda grupa ma zawierać co najmniej 50 rodzajów akumulatorów Wyniki pomiarów mogą być bezpośrednio porównywane z testowymi danymi co najmniej 100 akumulatorów Automatyczny dobór danych testowych dla pojedynczej celi jak i grupy akumulatorów pozwalający na pomiar poszczególnych cel w grupie Bezpośrednie generowanie i wyświetlanie wyników pomiaru dla pojedynczej celi w szeregu akumulatorów b) Parametry techniczne Zakres pomiaru pojemności: minimalna wartość nie większa niż 5 AH, wartość maksymalna nie mniejsza niż 6000AH Zakres pomiaru rezystancji: minimalna wartość nie większa niż 5 1µΩ, wartość maksymalna nie mniejsza niż 400Ω Rozdzielczość pomiaru rezystancji: nie większa niż 0,001mΩ Dokładność pomiaru rezystancji: nie więcej niż ±1.0%rdg. ±8dgt. Zakres pomiaru napięcia DC: minimalna wartość nie większa niż 0V; wartość maksymalna nie mniejsza niż ±60V Rozdzielczość pomiaru napięcia nie większa niż 0.001V Dokładność pomiaru napięcia nie więcej niż ±0.1%rdg. ±6dgt. Ciężar: nie większy niż 10kg; Wyświetlacz podświetlany, kolorowy nie mniejszy niż 2.5" Interfejs użytkownika klawiatura lub równoważny Interfejsy systemowe: co najmniej RS-232,RJ-45,DC Akumulator wbudowany Li-ion, o pojemności nie mniejszej niż 4400mAh Czas pracy na baterii: nie mniejszy niż 5 h; Przechowywanie danych nie mniej niż 100 rekordów Dopuszczalna temperatura pracy : minimalna nie wyższa niż 10°C; maksymalna nie niższa niż 50°C Temperatura przechowywania: minimalna nie wyższa niż 0°C ; maksymalna nie niższa niż 50°C | 1 |
| 5. | Urządzenia do badania układów i elementów elektronicznych | Stanowisko do badania podstawowych elementów i układów elektronicznych takich jak umożliwiające badanie pojedynczych elementów oraz układów składających się z tych elementów. Wymagania dotyczące danych technicznych Opakowanie: etui wykonane z tworzywa wyłożone pianką, Podstawowe komponenty, Płytka do doświadczeń, Dioda Si, Tranzystor sygnału PNP, Tranzystor sygnału NPN, Tranzystor mocy PNP, Tranzystor mocy NPN, Dioda LED, czerwona i zielona, Podczerwona dioda LED, Tranzystor jednozłączowy UJT, Tyrystor (krzemowy prostownik sterowany), Tyrystor symetryczny; Fototranzystor, Fotorezystancja fotorezystora, Dioda Zenera, Rezystor PTC, Rezystor NTC, Potencjometr, Badane prawa i zasady Charakterystyka diod, Badanie tranzystorów, Porównanie tranzystorów PNP i NPN, Właściwości diod LED oraz podczerwonych diod LED. | 2 |

# Footnotes

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność przy pomiarach elektrycznych w przypadku przebiegów odkształconych

W przypadku powołania się na rozwiązania  równoważne Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność przy pomiarach na zewnątrz budynków

W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważność przy pomiarach na zewnątrz budynków