### Załącznik nr 4 do SIWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych

### Część.1 Stanowisko symulacji procesu produkcji.

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko symulacji procesu produkcji stanowiące model systemu produkcyjnego reprezentującego podstawowe elementy przemysłowej linii produkcyjnej - 1 komplet

Opis ogólny (według wytycznych KOWEZIU)

Model systemu produkcyjnego reprezentującego podstawowe elementy przemysłowej linii produkcyjnej: dystrybucję, kontrolę, montażu z robotem, sortowania,

W skład zestawy powinny wchodzić różnorodne elementy wykonawcze na płycie profilowej, różnego typu czujniki, płyta ze sterownikiem PLC, pulpit sterujący i zasilacz 24 V. Stacje powinny być sterowane przez wbudowany sterownik i wyposażone w oprogramowanie narzędziowe

Robot przemysłowy powinien posiadać o co najmniej 5 stopniach swobody z dwupozycyjnym chwytakiem elektrycznym, programowany ze specjalizowanego panelu programowania ręcznego lub z komputera z zainstalowanym programem. Zestaw powinien być wyposażony w zasilacz/e 24 V DC oraz sprężarkę powietrza 230 V, 50 l/min, do 8 bar, zbiornik min 25 l, głośność do 45 dB.

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem.

|  | Opis szczegółowy |
| --- | --- |
|  | Części składowe systemu |  |
| 1. STACJA DYSTRYBUCJI |
|  | Stacja dystrybucji/przenośnikowa do rozdzielania przedmiotów. Wymagane elementy stacji dystrybucji: 1. Moduł magazynu: Magazyn stosowy na elementy obrabiane, Siłownik dwustronnego działania, który wypycha z dołu magazynu stosowego przedmiot obrabiany. Czujniki indukcyjne, które wykrywają położenie tłoczyska siłownika, Zawory dławiące –zwrotne do regulacji bezstopniowej prędkości ruchu siłownika. Dane techniczne: ciśnienie robocze nie zagrażające obsłudze tj. do 700 kPa (7 bar); zasilanie elektryczne napięciem bezpiecznym do 24 V DC; 3 wejścia cyfrowe; min 1 wyjście cyfrowe; długość 240 mm +-10%, 2. Moduł przenośnika taśmowego umieszczony na płycie profilowej lub stopie profilowej w komplecie z silnikiem DC – do transportu przedmiotów obrabianych o średnicy co najmniej 40 mm. Dane techniczne: zasilanie: do 24 V DC; maksymalna średnica przedmiotów obrabianych 40 mm; długość przenośnika 350 mm +-10%; min. 3 wejścia cyfrowe; min 3 wyjścia cyfrowe) 3. Aluminiowa płyta profilowa (350 x 700 mm) + -10% z 50 mm slotami+ -10% 4. Zespół przygotowania powietrza z regulatorem ciśnienia Uwaga Poszczególne podzespoły i części powinny tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i zapewnić następujące działanie: Przedmioty przechowywane są w magazynie stosowym. Siłownik dwustronnego działania wysuwa pojedynczo przedmioty z magazynu w określonym czasie. Moduł przenośnika transportuje przedmiot obrabiany w prawo lub w lewo. W razie potrzeby przedmiot obrabiany może być zatrzymany i oddzielony na przenośniku taśmowym. |
| 2. Stacja montażu z robotem przemysłowym |
|  | Wymagane elementy stacji montażu z robotem: 1. Robot przemysłowy o własnościach: min. 6 stopni swobody Układ napędowy: AC serwo silnik Określanie pozycji: enkoder absolutny Promień zasięgu: 400- 550 mm Powtarzalność: (0,02 mm Udźwig: 0,5 - 2 kg Prędkość: 2000 - 5000 mm/s Sterownik robota (32 cyfrowe wejścia/wyjścia, interfejs Ethernet z kontrolą w czasie rzeczywistym, interfejs USB, zasilanie 230 V, maks. 2 kVA) Panel operatorski 2. Wózek z płytą profilową 700 x 700 +-10% mm 3. Panel użytkownika z awaryjnym stopem 4. Wyposażenie pneumatyczne wraz z jednostką obsługi 5. Zasilacz do 24 V 6. Moduł interfejsu robota 7. Przewody elektryczne 8. Zestaw do montażu przy pomocy robota składający się z 12 elementów (korpus cylindra) w różnych kolorach a także nakrętki, sprężynki i tłoczki. Uwaga Poszczególne podzespoły i części powinny tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i zapewnić następujące działanie: Transport obrabianych przedmiotów i umieszczane w uchwycie montażowym. Rozróżnianie przedmiotów pod względem koloru obudowy. Orientację mierzonego przedmiotu. Ustawianie przedmiotów w odpowiednich pozycjach lub przekazywanie do kolejnej stacji. |
| 3. Stacja sortowania |
|  | Parametry ogólne: Ciśnienie zgodne z normą do 700 kPa (7 bar) Zasilanie bezpieczne do 24 VDC Maksymalny wymiar elementów kwadratowych/okrągłych: 40 mm Wejścia cyfrowe: min 8 Wyjścia cyfrowe: min 4 Wymagane elementy stacji: Moduł sortowania elektryczny Moduł przenośnika taśmowego do montażu na płycie profilowej lub stopie profilowej, w komplecie z silnikiem DC – do transportu przedmiotów obrabianych o średnicy co najmniej 40 mm. Dane techniczne: zasilanie: do 24 V DC; maksymalna średnica przedmiotów obrabianych 40 mm; długość przenośnika 350 mm+-10%; min. 3 wejścia cyfrowe; min. 3 wyjścia cyfrowe) Moduł blokada, w komplecie z siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania Moduł zsuwnia – 3 sztuki do sortowania przedmiotów obrabianych w zależności od ich właściwości (kolor, materiał) Bariera fotoelektryczna do monitorowania stanów napełnienia zsuwni Aluminiowa płyta profilowa (350 x 700 mm)+-10% z 50 mm +-10% slotami Zespół przygotowania powietrza z regulatorem ciśnienia Uwaga Poszczególne podzespoły i części powinny tworzyć współdziałający bezawaryjnie system i zapewnić następujące działanie: Rozdzielanie wcześniej zmontowanych zespołów w zależności od koloru korpusu (podstawy) i kierowanie na trzy zsuwnie. Monitorowanie poziomu wypełnienia zsuwni. |
| 4. wyposażenie dodatkowe |
| 4.a | Oprogramowanie do stosowania wirtualnych środowisk szkoleniowych – min. 1 licencja Oprogramowanie do tworzenia i symulacji modeli 3D w technice automatyzacji pozwalając na: Symulację 3D w czasie rzeczywistym Modelowanie 3D Odczyt plików w formacie STEP, IGES, STL, VRML Zapis plików do formatu DXF, STEP, IGES, STL, VRML Wtyczki do programów Autodesk Inventor i Autodesk 3DS MAX Tworzenie, modyfikację i zapis modeli Projektowanie systemów i linii produkcyjnych z pomocą gotowych bibliotek Programowanie robotów w min. 6 językach programowania. Komunikacja klient/serwer, Połączenie z systemem sterowania, Symulacja robota mobilnego Symulacja wirtualnego człowieka z min. 30 niezależnymi stopniami swobody Połączenie online z systemem sterowania robota przemysłowego, do wysyłanie i pobierania programów i listy pozycji robota oraz dla diagnostyki i optymalizacji program robota Bibliotekę modeli zawierająca trójwymiarowe modele procesowe wybranych stacji wraz z różnymi taśmami transportowymi i systemami magazynowania Sterowanie modelami poprzez zintegrowany wirtualny sterownik PLC, za pomocą oprogramowania narzędziowego poprzez symulowany sterownik oraz poprzez uniwersalny port lub serwer dołączając realny zewnętrzny sterownik PLC Możliwość wykonywania pojedynczych kroków w trybie manualnym Symulację usterek z różnymi scenariuszami uszkodzeń czujników. Ochrona hasłem ustawienia scenariusza usterek. Możliwość zapisania do dalszych analiz lokalizacji i sposób eliminacji usterek, pozwalając na zaprojektowanie systemu szkolenia na wypadek konieczności naprawy urządzeń z symulowanego środowiska. |
| 4.b | Wózek - min. 2 szt. Wózek umożliwiający montaż stanowiska, posiadający przepusty w ścianach bocznych i ścianie tylnej do uporządkowanego prowadzenia przewodów. Konstrukcja wózka powinna umożliwiać mocowanie po obu stronach panelu obsługi, pośredniej płyty podłogowej i szuflady, a płyta profilowa mocowanie na środku wózka kolumny podnośnika. W wózku po obu stronach powinna znajdować się płyta montażowa do złączy elektrycznych i kaseta PLC. W wózku, za pomocą profili do mocowania DIN-A4 powinna istnieć możliwość zamontowania kolejnych komponentów. Wymiary wózka: (750 x 350) +-10% i wysokość 700 mm+-10%, |
| 4.c | Pulpit sterujący – min. 2 szt. Panel sterujący zamontowany na wózku oraz połączony ze sterownikiem PLC poprzez złącze Centronics. Panel wyposażony w dodatkowe 8 wejść i 8 wyjść sterujących w postaci 4 mm bezpiecznych gniazd. Dodatkowe 4 wejścia i wyjścia mogą być podłączone za pomocą gniazd izolowanych 4 mm. Przyciski: Start (normalnie otwarty), Stop (normalnie zamknięty), Reset (normalnie otwarty), Kluczyk Auto/Man (normalnie otwarty). |
| 4.d | Zestaw przedmiotów obrabianych – min. 1 kpl. Przedmioty obrabiane powinny być kompatybilne ze stanowiskami. Pojemnik można np. zamknąć zakrętką. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: 6 obudów w pierwszym kolorze, 6 obudów w drugim kolorze, 6 obudów w kolejnym kontrastowym kolorze , 6 obudów przezroczystych. Średnica zewnętrzna D = do 40 mm. Wysokość H = do 25 mm. Pojemność V = do 15 ml. 24 zakrętki w kolorze pierwszym. |
| 4.e | Zestaw dydaktyczny do programowania sterowników PLC – min. 2 szt. Sterownik PLC w module (kaseta) z wyprowadzonymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi sterownika, umożliwiającymi symulację oraz podłączenie modeli dydaktycznych. Wymagania minimalne dotyczące sterownika PLC: 14 cyfrowych wejść (24 V DC), 10 cyfrowych wyjść (24 V DC), 2 analogowe wejścia (0 – 10 V), 1 analogowe wyjście (± 10 V DC, 0 – 20 mA), złącze: RJ45, zasilanie: CPU – 24V/DC, możliwość rozbudowy sterownika o dodatkowe moduły (DI, DO, AI, AO, komunikacyjne, sygnałowe), zasilacz 230V AC / 24V DC, 4A, przewód sieciowy do zasilacza Wymagania minimalne dotyczące kasety symulacyjnej - panel w obudowie z wyprowadzonymi na płycie czołowej elementami do symulacji, składający się z: 4 wyprowadzeń typu banan 4mm zasilacza 24V DV („+” czerwony, „-„ niebieski) złącza wielostykowe 2x Centronics, 1x Sub-S połączone z wejściami i wyjściami binarnymi/analogowymi sterownika PLC, umożliwiające podłączenie dodatkowych modeli dydaktycznych |
| 4.f | Przewód danych we/wy z wtyczkami na obu końcach wg IEEE 488 – min. 4 szt. Do podłączania złącz wg IEEE 488, np. PLC do uniwersalnej jednostki przyłączeniowej, cyfrowej. Przewód danych we/wy łączy terminal we/wy z szafą sterowniczą. Żyły: 21. Przekrój: 0,34 mm2. Rodzaj wtyczki: wtyczka wg IEEE 488. Długość: min. 2,5 m. |
| 4.g | Przewód analogowy, równoległy – min. 2 szt. Połączenie skrzynki złączy lub PLC z prawdziwym procesem lub pulpitem symulacyjnym. Przewód analogowy, równoległy, 15-stykowa wtyczka SUB-D po obu stronach, min. 150 cm. |
| 4.h | Oprogramowanie do sterownika PLC – min. 2 licencje Zawiera języki programowania: lista instrukcji (IL), diagram bloków funkcyjnych (FBD) i logika drabinkowa (LD). Umożliwia realizację rozwiązań sieciowych ze sterownikiem PLC. Dodatkowo zawiera oprogramowanie symulacyjne. Umożliwia ono test funkcjonalny utworzonych modułów użytkownika na PG/PC, niezależnie od dostępności sprzętu docelowego. Rozpoznawanie i usuwanie błędów programu zostaje tym samym przesunięte na wcześniejszy etap programowania. Oprogramowanie można stosować do wszystkich modułów użytkownika i do wybranych istniejących funkcji systemu, które zostały utworzone w następujących językach programowania: IL, LD, FBD. |
|  | Sprężarka – min. 1 szt. Smarowana olejem, z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody. Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks. Wydajność zasysania: min 50 l/min. Pojemność kotła: min 24 l. Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“ lub KD4. Emisja hałasu: do 45 dB (A)/1 m. Czas włączenia: maks. 50%. Regulator ciśnienia z manometrem. Wersja: 230 V/50 Hz. |

### Część 2.  Powiększalnik tekstu  1.szt.

Podstawowe parametry

- możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki

- czytane wyrazy  podświetlane w kolorowej ramce,

- wbudowany syntezator mowy

- wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu

- udźwiękowione menu

- obsługiwany format dokumentów:– A4

- złącze USB

- zasilanie: 220 -240 V ( 50 -60 Hz) lub pobierane z komputera przez USB

- Obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 7, Windows 8, Windows 10(również wersje 64-bitowe)