WE.2110/6/2011

Giżycko, 8 września 2011 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko,

tel: (87) 429-94-34, fax: 428-45-65; NIP: 845-17-39-094, REGON: 510953225

ogłasza przetarg na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.

1.	Przedmiot zamówienia:

1)	Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegającego na:

- Przemurowaniu kominów z cegły budowlanej;

- Wymianie betonowych czapek kominowych;

- Zamontowaniu nasad wentylacyjnych na każdym przewodzie wentylacyjnym komina;

- Zamontowaniu rur z blachy stalowej kwasowej na przewodach spalinowych;

- Rozebraniu starego pokrycia z papy bitumicznej i wywiezienie jej do utylizacji 
z wszelkimi wynikającymi z tego kosztami oraz udokumentowaniem przekazania uprawnionemu odbiorcy;

- Wymianie obróbek blacharskich i rynien z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
gr. 0,55 mm;

- Oczyszczeniu podłoża betonowego dachu i uzupełnieniu ubytków betonu w dachu 
i gzymsach;

- Wykonaniu dwuwarstwowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną z wywinięciem jej na całą wysokość kominów i zakończeniem listwą mocującą. Pierwsza warstwa 
z papy wentylacyjnej perforowanej na welonie szklanym z uprzednim ustawieniem kominków odpowietrzających 1 szt./50 m2. Druga warstwa z papy wierzchniego krycia grubości min. 5 mm na osnowie z włókniny poliestrowej;

- Naprawie i odtworzeniu odcinków instalacji odgromowej na remontowanych kominach wraz z malowaniem antykorozyjnym wsporników;

- Wykonaniu badania przewodów kominowych po zakończeniu robót;

- Uporządkowaniu miejsca wykonywania robót;

w terminie do 20 października 2011 r.

- Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 1) oraz projekcie umowy (załącznik nr 3). Wykonawca ma przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonać pomiarów z natury w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości w przedmiarze robót. Wizja powinna być potwierdzona przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego.

- Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym przez dzieci i młodzież, Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na budowie oraz zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w szkole.

- Termin wykonania może ulec przedłużeniu jedynie w przypadku występowania dłużej niż przez 7 dni niesprzyjających warunków atmosferycznych.

2. Warunki finansowania:

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokołu końcowego odbioru robót.

- O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

  - złoży formularz ofertowy (załącznik nr 2 druk 1)

  - złoży oświadczenia (załącznik nr 2 druk 2), że:

a)	-	jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-	posiada wiedzę i doświadczenie;

-	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-	znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

b)	-	nie podlega wykluczeniu z postępowania,

  - złoży oświadczenie o akceptacji warunków przyszłej umowy (załącznik nr 2 druk 3)

  - przedłoży kosztorys ofertowy

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Iwona Powałka, tel./fax (87) 428-45-65, e-mail: i.powalka@gizycko.starostwo.gov.pl

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2011 r. o godz. 10.15 w pokoju Nr 24 
w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7 w Giżycku.  Otwarcie ofert jest jawne.

- Wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych formularzy, oświadczeń, lub nie spełnią innych wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji podlegają wykluczeniu i ich oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pokój nr 29, w terminie do dnia 15 września 2011 r. do godz. 10.00. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko „PRZETARG – WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.”

- Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

- załącznik Nr 1 - przedmiar robót

- załącznik Nr 2:

-	Formularz ofertowy – druk Nr 1

-	Oświadczenie – druk Nr 2

-	Oświadczenie o akceptacji warunków przyszłej umowy – druk Nr 3

- załącznik Nr 3 projekt umowy